## Slide 1: Legge della Regione Lombardia n.17 del 27 Marzo 2000
MISURE URGENTI IN TEMA DI RISPARMIO ENERGETICO AD USO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA E DI LOTTA ALL’INQUINAMENTO LUMINOSO
La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione 1°supp.ordinario al n.13 30/03/00.
“E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombarda”.
Milano, 27 Marzo 2000 - Roberto Formigoni

## Slide 2: LR 17/00 - Aspetti applicativi
Richiesta da: - 18 Osservatori Astronomici - 25.000 Cittadini lombardi
Riconoscimenti:
- Nov.2001: Dedicato dalla IAU alla LR17/00 l’asteroide 13777 per essere una delle più avanzate leggi del mondo in ambito lotta all’I.L.
- Mar.2001: La Regione Lombardia riceve da IDA, CB, UAI il premio internazionale “per una stella in più...” per il suo operato.

## Slide 3: Argomenti di discussione
Introduzione (Fase transitoria, Operatività, regolamento di attuazione)
Vantaggi ed aspetti maggiormente qualificanti della LR17/00
Perché la lotta all’IL ed il risparmio energetico hanno la forma della LR17/00 - L’I.L. illustrato
LR17/00: struttura e commenti (cenni introduttivi) Legge indicizzata
Impianti specifici a norma di LR17/00 - Linee guida per l’esecuzione degli impianti

## Slide 4: Vantaggi ed aspetti maggiormente qualificanti della LR17/00
Vantaggi
Coloro che riceveranno il massimo beneficio da codesta legge, non sono gli Osservatori Astronomici, ma i comuni ai quali procurerà evidenti risparmi energetici, e i cittadini per i quali migliorerà in modo consistente la sicurezza stradale nonché la vivibilità notturna dei centri abitati
Aspetti Maggiormente Qualificanti della LR17/00 La richiesta della LR17/00 è quella di unificare le 3 sinergie (progetto, prodotto, installazione) che concorrono per dare un prodotto finale, l’impianto, conforme ai criteri da lei specificati

## Slide 5: Vantaggi ed aspetti maggiormente qualificanti della LR17/00
LR17/00 e normative tecniche Dispone solo in ambito risparmio energetico e lotta all’I.L., detta le regole per ottenerlo, ma non per quanto riguarda aspetti elettrici, impiantistici e sui prodotti per i quali si ha la massima libertà di applicare le norme tecniche europee del settore
Professionalità (art.4, comma 2) Ogni impianto di ill., escluso quelli di modesta entità, è soggetto ad un progetto di tecnico abilitato. La luce non è più un servizio “secondario e di completamento” di progetti più ampi ma assume pari dignità a tutti gli aspetti progettuali e quindi richiede maggiore attenzione e professionalità.

## Slide 6: Vantaggi ed aspetti maggiormente qualificanti della LR17/00
Prodotti e innovazione Tecnologica
Si favorisce la ricerca di nuove soluzioni tecnologiche, nel rispetto dell’ambiente, della limitazione dell’IL e della riduzione dei consumi energetici.
Stimola la realizzazione di apparecchi ad alte prestazioni, piuttosto che solamente decorativi
Installazione (art.4, comma 2)
La posa in opera concorre, al pari degli altri punti citati, al conseguimento degli obbiettivi prefissati dalla LR17/00.
Progettista, produttore e installatore certificano il loro prodotto a norma della LR17/00

## Slide 7: Perché la lotta all’IL ed il risparmio energetico hanno la forma della LR17/00
Cosa e per chi cambia
Progetti di impianti elettrici => Quasi nulla
Progetti di impianti d’illuminazione => Approfondimenti
Light Designer => Nuova Visione
1 - Controllo dei flussi luminosi indesiderati e definizione di IL
Si considera IL ogni forma di irradiazione di luce artificiale, dispersa al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolar modo, se orientata al di sopra della linea dell’orizzonte. (art.4, comma 2)
(Questo NON si può fare con leggi tipo L.R. Piemonte e Valle D’Aosta, o analoghe che fanno riferimento alla UNI10819)

## Slide 8: Perché la lotta all’IL ed il risparmio energetico hanno la forma della LR17/00
2 - Ambiente (art.1)
Scopo primario è tutelare TUTTO il territorio: ridurre IL e consumi energetici, tutelare la popolazione, la ricerca e conservare gli equilibri ecologici.
(Questo si può fare solo intervenendo su TUTTO il territorio in quanto l’IL si propaga sino ad oltre 200km dalla sorgente)
3 - Emissione di luce diretta e riflessa (art.6, comma 2)
Aspetto innovativo della LR17/00 è limitare sia l’emissione diretta verso l’alto (imponendo 0 cd/klm a >90° per limitarla a bassi angoli dove è più pericolosa) sia quella riflessa (imponendo come livello max di luminanza quello min. richiesto dalle norme di sicurezza (DIN 5044, UNI 10439 ed attraverso la riduzione del flusso emesso entro le 24)

## Slide 9: Perché la lotta all’IL ed il risparmio energetico hanno la forma della LR17/00
4 - Risparmio energetico (art.1) Si ottiene:
- Limitando i livelli di illuminazione al minimo richiesto dalle necessità di sicurezza (in base alle apposite norme)
- Con l’utilizzo di lampade ad alta efficienza
- Limitando drasticamente la dispersione della luce
(Questo si può fare solo intervenendo su TUTTO il territorio in quanto l’IL si propaga sino ad oltre 200km dalla sorgente)
Civitavecchia: Piano di spesa del comune. Dalla "Stima globale degli interventi e rapporto costi/benefici", a fronte di una spesa cornplessiva di £ 341M si ottiene un risparmio di £ 117M annue, con un ammortamento della spesa in 3 anni e 1/2 con successivi risparmi
Frosinone

## Slide 10: LR17/00: struttura e descrizione
COMUNE
- Sono i maggiori beneficiari oltre i primi a doverla rispettare, e farla rispettare applicando ove previsto le sanzioni e collaborando con gli osservatori astronomici(art.4, comma 3 - 4).
- Adottano entro 3 anni piani d’illuminazione che disciplinano le nuove installazioni e l’assetto del territorio. La LR17/00 non richiede i PRI anche se sono preferibili (art.4, comma 1)
(Linee guida per la realizzazione dei piani dell’illuminazione)
- Autorizzano, con atto del sindaco o chi per esso, gli impianti d’illuminazione esterna pubblici e privati ad esclusione di quelli di modesta entità (art.4, comma 2).

## Slide 11: LR17/00: struttura e descrizione
La falsa chimera di Sovrailluminare
I comuni spendono sempre di più per l’illuminazione esterna (il flusso luminoso cresce del 10% annuo)
  si arriverà ad un punto dove i comuni non si potranno permettere più nuovi impianti, per la spesa energetica troppo elevata di quelli già in funzione
  Un comune che spendeva 1 miliardo all’anno nel ‘95 ne spenderà con questo ritmo almeno 4 nel 2010
  e’ interesse dei progettisti e degli installatori usare il livello minimo possibile di potenza installata per mantenere a livelli sopportabili la spesa per l’energia per illuminazione esterna
  in caso contrario mancheranno le risorse per i nuovi impianti In questo senso è interesse dei progettisti non sovrailluminare inutilmente in quanto, non aumenta la sicurezza m la peggiora ed in quanto l’onorario non è funzione della potenza installata!

## Slide 12: LR17/00: struttura e descrizione
PRODUTTORI DI APPARECCHI PER L’ILLUMINAZIONE
Certificano che le apparecchiature da loro commercializzate sono conformi ai requisiti della LR17/00 (art.6, comma 8).
Ovviamente il tecnico comunale è tenuto ad accertarsi della veridicità dei dati forniti (progetto, prodotto, installazione) in quanto in casi di contenzioni la catena delle responsabilità è stata recentemente estesa a tutti i livelli (anche se in misura diversa). I mezzi offerti sono molteplici: dal semplice progetto ai certificati di produttori ed installatori, curve fotometriche, tabelle e files Eulumdat o analoghi, certificati di enti quali IMQ o altri, etc...
Di seguito sono riportati alcuni corpi illuminanti palesemente non a norma

## Slide 13: LR17/00: struttura e descrizione
DISPOSIZIONI GENERALI
(VALIDI IN TUTTA LA REGIONE)
- Gli impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, nuovi o in fase di progettazione o di appalto, e tutti i capitolati di illuminazione devono essere conformi ai criteri della LR17/00 (art.5, comma 1).
- Per gli impianti di illuminazione esistenti e non rispondenti ai dettami della LR17/00, fatte salve le condizioni di sicurezza e per quanto strutturalmente possibile, entro 18 mesi (6 per le fasce di rispetto) devono subire la modifica dell’inclinazione dei corpi illuminanti secondo angoli prossimi alla linea dell’orizzonte e/o essere dotati di schermi paraluce (art.6, comma 7).

## Slide 14: LR17/00: struttura e descrizione
CRITERI COMUNI Per impianti anti IL e a ridotto consumo energetico
1 - Intensità luminosa nell’emisfero superiore, con >90° di 0 cd/klm (art.6, comma 4).
Questo equivale a dire che l’intensità misurata in laboratorio in cd/klm, ed approssimata all’intero più vicino deve essere uguale a 0.
Quanto sopra si ottiene tradizionalmente (ma non solo) con:
- Lampada recessa nel vano ottico superiore
- Protezione di vetro trasparente o materiale antingiallimento (se presente)
- Protezione piana e corpo orizzontale
(Apparecchi per l’illuminazione)

## Slide 15: LR17/00: struttura e descrizione
CRITERI COMUNI Per impianti anti IL e a ridotto consumo energetico
2 - Riduzione del flusso luminoso (art.6, comma 6) Si prescrive l’utilizzo di dispositivi in grado di ridurre il flusso luminoso, entro le 24, in misura non inferiore al 30% rispetto alla situazione di regime, a condizione di non compromettere la sicurezza delle sup. asservite.
1 - Lampade della massima efficienza (art.6, comma 2) Si prescrive che vengano utilizzate lampade ella più alta efficienza possibile in relazione dello stato della tecnologia. Questo implica la scelta delle lampade tenendo conto delle applicazione preferendo di volta in volta quelle con maggiore efficienza.
Per esempio lo stato della tecnologia non permette di illuminare stadi con lampade al sodio a bassa pressione, mentre permette quasi ovunque di sostituire lampade ad incandescenza o ai vapori di mercurio con analoghe al sodio AP o talvolta a BP (riflessioni sui centri storici).

## Slide 16: LR17/00: struttura e descrizione
CRITERI COMUNI Per impianti anti IL e a ridotto consumo energetico
3 - Luminanza (art.6, comma 2)
Si prescrive una luminanza media mantenuta delle superfici entro i livelli minimi previsti dalla norma in tema di sicurezza.
Alcuni criteri guida possono essere i seguenti:
- impiego, a parità di luminanza, di apparecchi che conseguano impegni ridotti di potenza elettrica e condizioni ottimali di interasse dei punti luce,
- orientamento su impianti a maggiore coefficiente di utilizzazione,
realizzazione di impianti a regola d’arte, secondo le normative tecniche (DIN, UNI, NF, CIE, etc..) assumendo a parità di condizioni i riferimenti normativi che concorrano al livello minimo di luminanza mantenuta.
(Secondo DL22/06/8 n.317 e successivo DPR 447/91 (regolamento della Legge 46/90 art.5, comma 5) la conformità alla regola d’arte si ottiene con qualunque norma tecnica europea

## Slide 17: LR17/00: struttura e descrizione
AREE DI PROTEZIONE DEGLI OSSERVATORI
Delibera n.7/2611 del 2 Dicembre 2000

## Slide 18: LR17/00: struttura e descrizione
PROVINCIA DI BERGAMO (Fascie di Protezione)
Castione della Presolana
Clusone
Zogno
Albino
Bergamo
Treviglio
Romano di Lombardia

## Slide 19: LR17/00: struttura e descrizione
CRITERI INTEGRATIVI (Per le aree di Protezione)
1- Lampade al Sodio Alta e Bassa pressione (art.9, comma 1)
La sostituzione ed installazione di sole lampade ad alta e bassa pressione, ad esclusione dove lo stato della tecnologia non lo permetta (centri sportivi).
2- Adeguamento impianti vecchi (art.9, comma 1)
Entro 4 anni dall’entrata in vigore della legge anche i vecchi impianti devono essere adeguati a quanto specificato dalla LR 17/00.
3- Adeguamento dei soggetti privati (art.9, comma 1)
L’adeguamento può essere attuato mediante l’applicazione di schermi, sostituzione di vetri di protezione delle lampade e delle lampade stesse.
4- Sorgenti altamente inquinanti GIA’ esistenti (art.9, comma 4)
Per evitarne la sostituzione, se possibile: globi, lanterne, sorgenti a luce riflessa o altre sorgenti altamente inquinanti, devono essere dotate di schermi o dispositivi di protezione in modo che l’intensità luminosa max. a 90° ed oltre sia 15cd/klm

## Slide 20: LR17/00: struttura e descrizione
CRITERI INTEGRATIVI (Per le aree di Protezione)
(Es. Sostituzione a Frosinone dei vetri curvi con vetri piani oppure, come da figura, semplice adeguamento in Piazza stazione Centrale-MI)
5- Riduzione del flusso luminoso (art.9, comma 3)
In assenza di regolatori di flusso, si possono parzializzare al 50% le le sorgenti di luce entro le 23 (ora solare) 24 (ora legale), facendo salve le condizioni di sicurezza.
6- Insegne luminose (art.9, comma 4) Quelle non dotate di illuminazione propria devono essere illuminate dall’alto verso il basso, mentre tutte devono essere spente entro le 22 (ora solare) e 23 (ora legale).

## Slide 21: LR17/00: struttura e descrizione
DEROGHE
- Le sorgenti di luce internalizzate e quindi non inquinanti (art.9, comma 4)
- Le sorgenti di luce con emissione non superiore ai 1500 lumen cadauna in impianti di modesta entità con un massimo di tre centri luce per singolo punto luce (art.9, comma 4)
- Le sorgenti di luce di uso temporaneo che vengono spente entro le 20 (ora solare) e 22 (ora legale) (art.9, comma 4)
- Le strutture in cui si esercitano attività di ordine pubblico, amministrazione della giustizia e difesa (art.9, comma 1)
DIVIETI
- L’uso di fari fissi o roteanti per meri fini pubblicitari di richiamo o di altro tipo, è vietato su tutto il territorio nazionale (art.9, comma 1)

## Slide 22: Impianti specifici a norma di LR17/00
EXTRAURBANI
- L’illuminazione di autostrade, tangenziali e circonvallazioni, deve essere garantita con l’impiego, preferibilmente, di lampade al sodio a bassa pressione, o dove necessario ad alta pressione.
- L’installazione di torri faro è preferibile solo quando la potenza installata sia inferiore, data la luminanza di progetto, a quella di un impianto con apparecchi tradizionali, ovvero se il fattore di utilizzazione, riferito alla sola superficie stradale superi il valore di 0.5
NO SI

## Slide 23: Impianti specifici a norma di LR17/00
GRANDI AREE
- L’illuminazione di parcheggi, piazzali, piazze e superfici similari deve essere garantita con l’impiego di lampade al sodio a BP o AP.
- Gli impianti devono essere dotati di appositi sistemi di spegnimento o di riduzione della luminanza nei periodi di non utilizzazione
- L’installazione di torri faro è preferibile solo nelle stesse circostanze indicate per gli impianti Extraurbani
NO SI

## Slide 24: Impianti specifici a norma di LR17/00
IMPIANTI SPORTIVI
- L’illuminazione deve essere garantita con lampade ad alta efficienza. E’ consentito l’utilizzo di lampade agli ioduri metallici.
- Gli impianti devono essere dotati di variazione della luminanza in relazione alle attività ed agli avvenimenti
- I proiettori devono essere del tipo asimmetrico

## Slide 25: Impianti specifici a norma di LR17/00
CENTRI STORICI E VIE COMMERCIALI
- Il calcolo della luminanza deve tenere conto delle sorgenti luminose quali vetrine di strutture commerciali private, insegne luminose, etc.., onde ridurre al minimo la potenza installata
- I centri luminosi in presenza di alberature devono essere posizionati in modo da evitare che il flusso sia intercettato dalla chioma degli alberi.
- Preferire la scelta di di apparecchi posizionati sotto gronda.
EDIFICI
- Illuminazione sempre dall’alto verso il basso,
- per capannoni industriali di esclusivo utilizzo diurno sono privilegiate lampade al sodio a BP; per altri edifici, comunque privi di valore storico, sono invece preferibili lampade al sodio ad alta pressione,
- In alternativa, possono essere utilizzati sensori di movimento per l’accensione di apparecchi di sicurezza,
- Devono essere previsti sistemi per lo spegnimento parziale o totale, o la diminuzione di potenza entro le ore 24

## Slide 26: Impianti specifici a norma di LR17/00
MONUMENTI
- Illuminazione preferibilmente radente, dall’alto verso il basso. Se non possibile, solo per manufatti di comprovato valore architettonico si può procedere diversamente mantenendo il fascio almeno un metro sotto il bordo superiore e comunque nel perimetro della superficie da illuminare,
- Gli impianti devono essere provvisti di sistemi di spegnimento parziale o totale, e/o comunque alla diminuzione di potenza impiegata entro le ore 24,
- Gli impianti devono essere dotati di ottiche in grado di collimare il fascio luminoso anche attraverso proiettori di tipo spot o sagomatori di luce, e corredati di appositi schermi anti dispersione,
- La luminanza non deve superare quella delle superfici illuminate delle aree circostanti, quali strade, edifici o altro, e in ogni caso non superare il valore di 1 cd/m2

## Slide 27: Impianti specifici a norma di LR17/00
IMPIANTI STRADALI
- ottiche stradali orizzontali, con vetri piani … ma non solo
- imposizione di livelli massimi di luminanza il minimo imposto dalle norme diviene ora anche il massimo possibile
NO SI

## Slide 28: Impianti specifici a norma di LR17/00
IMPIANTI STRADALI
Inclinazione errata
Apparecchio a vetro curvo
L’inquinamento diretto degli apparecchi a norma installati correttamente è nullo
Mentre l’inquinamento diretto degli apparecchi non a norma e/o con inclinazioni errate è elevato

## Slide 29: Conclusione
I comuni: non devono considerare la LR17/00 come una nuova imposizione legislativa, ma come un mezzo ed uno strumento per trarne dei benefici
I progettisti: devono assumere una nuova coscienza ambientale, ed energetica e progettare l’illuminazione con una nuova consapevolezza e professionalità

## Slide 30: Conclusione
Saranno presto dispobili le relazioni di ILLUMINARE 2001 nel sito Web di CieloBuio
http://www.vialattea.net/cielobuio
L’indirizzo e-mail illuminare2001@excite.it diventa un call center per informazioni tecniche sulla LR17/00e l’inquinamento luminoso.
Chi ha rilasciato l’indirizzo e-mail verrà quindi periodicamente informato su novità, materiale tecnico e nuove iniziative.